## Slide 1: ¿COMO SE CUANTIFICA UNA IMAGEN?
z
y
x
i
j
k
En una imagen estática, realizamos cálculos y comparaciones estadísticas a partir de las medidas de en un vóxel o un conjunto de vóxeles en un tiempo determinado, pero estos no nos permiten medidas absolutas.
Imagen TAC
Cada vóxel representa una medida de la “radiodensidad del tejido” (Unidades Hounsfield). Ya se han normalizado para tener significado biológico
Cada vóxel representa una medida de concentración de actividad. Normalmente se suele normalizar para darle significado biológico
Imagen FDG-PET
¡¡¡Hay que tener en cuenta las unidades de la imagen!!! Normalmente suele ser necesario hacer normalizaciones para obtener parámetros útiles

## Slide 2: SPM
Software fundamental para cuantificación en neuroimagen
Toolbox de Matlab (versión standalone)
Se puede ampliar con toolbox adicionales
Página web: https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/

## Slide 3: SPM (¿LO SABÍAS?)
Permite scriptar a través de Matlab
Si no tienes Matlab, existe una versión standalone: https://en.wikibooks.org/wiki/SPM/Standalone
Esta versión tiene solo el SPM básico, sin embargo, si quieres crear tu propio standalone con los toolbox que necesites, puedes crearte tu propia versión standalone utilizando la siguiente función dentro de SPM:
https://github.com/txusser/Anapyce
https://github.com/spm

## Slide 4: IMAGEN PET
Utiliza sustancias radiactivas conocidas como radiotrazadores para visualizar y medir actividad y cambios en los procesos moleculares.

## Slide 5: Normalización espacial PET

## Slide 6: NORMALIZACIÓN EN INTENSIDAD
Muy importante en PET!
Selección de una región de referencia
  Se generan biomarcadores relativos a una región sin cambios
  Seleccionar la región adecuada es complicado
Normalización mediante un factor de escala global
  Se multiplica/divide toda la imagen por un mismo factor (máximo, media…)
  No funciona cuando hay diferencias grandes en la distribución
❗Opciones por defecto SPM

## Slide 7: NORMALIZACIÓN EN INTENSIDAD
Selección de una región de referencia
Si decidimos utilizar una región de referencia, el pons suele ser una buena región de referencia para la mayoría de enfermedades neurodegenerativas (FDG). Su segmentación no es sencilla, aunque FreeSurfer tiene una herramienta dedicada para realizar esta segmentación: https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/BrainstemSubstructures
GM cerebellum o whole cerebellum para PET amiloide
Parte baja del cerebelo para tau PET
Parte posterior del cerebelo para DOPA-PET